Исходные данные для разработки раздела РЗА Трансформаторные подстанций и распределительные пункты 6-10кВ.

Архитектурный проект

1.Технические условия; 2.Согласованная схема электроснабжения РП(ТП); 3.Токи короткого замыкания на шинах питающей ПС(РП,ТП) в максимальном и минимальном режиме работы энергосистемы; 4.Информация по защитным устройствам установленным на питающейПС(РП,ТП): -типы защит и уставки(ТО,МТЗ,ЗНЗ); -тип реле защиты ТО,МТЗ,ЗНЗ; -типы и коэфициенты трансформации трансформаторов тока 6-10кВ; -схемы соединения трансформаторов тока и вторичной нагрузки; 5.Информация по кабельным и воздушным линиям от питающей ПС(РП,ТП) до проектируемого РП(ТП), марки, сечения и длины.

Строительный проект

1.Технические условия; 2.Согласованная схема электроснабжения РП(ТП); 3.Токи короткого замыкания на шинах питающей ПС(РП,ТП) в максимальном и минимальном режиме работы энергосистемы; 4.Информация по устройствам защитны и автоматики, установленным на питающей ПС(РП,ТП); -типы защит и уставки(ТО,МТЗ,ЗНЗ,); -тип реле защиты ТО,МТЗ,ЗНЗ; -наличие дуговой защиты ДЗ(для ПС 110-330кВ); -типы и коэфициенты трансформации трансформаторов тока 6-10кВ; -схемы соединения трансформаторов тока и вторичной нагрузки; -наличие УРОВ,ЛЗШ,АЧР,ЧАПВ(для ПС 110-330кВ); 5.Информация по кабельным и воздушным линиях от питающей ПС(РП,ТП) до проектируемого РП(ТП), марки, сечения и длины. 6.Данные по оперативному току на питающей ПС(РП,ТП) и проектируемой ТП(РП) постоянный, переменный, откуда осуществляется запитка; 7.Категории электроснабжения потребителей проектируемой ТП(РП), требования к наличию АВР на стороне 6-10кВ. 8.Данные по оборудованию: -тип распределительного устройства 6-10кВ КРУ,КСО, элегазовые моноблоки; -завод-изготовитель; -типовые заводские схемные решения по распределительному устройству 6-10кВ; 9.Планы расположения оборудования на питающей ПС и проектируемом ТП(РП).

Состав исходных данных зависит от проектируемого объекта и уточняется дополнительно по письменному запросу.